# Brojevni sustavi. Pretvaranje iz dekadskog sustava u

# sustave s bazom 2, 8 i 16

DEKADSKO BINARNA PRETVORBA

Cijeli broj:23210 = (?)2	Decimalni broj: 232.37510 = (?)2		0.37510 = (?)2

Pretvorimo broj (236,75)10 u binarni broj:
236 : 2 = 118 i ostatak 0
118 : 2 =   59 i ostatak 0
  59 : 2 =   29 i ostatak 1
  29 : 2 =   14 i ostatak 1
  14 : 2 =     7 i ostatak 0
    7 : 2 =     3 i ostatak 1
    3 : 2 =     1 i ostatak 1
    1 : 2 =     0 i ostatak 1
(236)10 = (11101100)2

DEKADSKO OKTALNA PRETVORBA

Grupni rad:

DEKADSKO HEKSADEKADSKA PRETVORBA

Grupni rad:

# Text boxes

Pretvorimo broj (43828)10 u heksadecimalni broj:

43 828 : 16 = 2739 i ostatak 4

2 739 : 16 =   171 i ostatak 3

171 : 16 =     10 i ostatak 11 (B)

10 : 16 =       0 i ostatak 10 (A)

(43828)10 = (AB34)16

Pretvorimo broj (19159)10 u oktalni broj:
19159 : 8 = 2394 i ostatak 7
  2394 : 8 =   299 i ostatak 2
    299 : 8 =     37 i ostatak 3
      37 : 8 =       4 i ostatak 5
        4 : 8 =       0 i ostatak 4

(19159)10 = (45327)8

Pretvorimo broj (4191)10 u heksad.  broj:

4191 : 16 = 261 i ostatak 15 (F)

261 : 16 =   16 i ostatak 5

16 : 16 =     1 i ostatak 0

1 : 16 =     0 i ostatak 1

(4191)10 = (105F)16

Pretvorimo broj (253)10 u oktalni broj:
253: 8 = 31 i ostatak 5
  31: 8 =   3 i ostatak 7
    3: 8 =   0 i ostatak 3

(253)10 = (375)8

(236.75)10 = (11101100.11)2

0.75×2 =  1.5

0.5×2 =  1

Pretvorimo broj (115.25)10 u oktalni broj

115: 8 = 14 i ostatak 3
  14: 8 =   1 i ostatak 6
    1: 8 =   0 i ostatak 1

0.25×8=2

(115.25)10 = (163.2)8

Pretvorimo broj (419.125)10 u hek. broj:

419 : 16 = 26 i ostatak 3

26 : 16 =   1 i ostatak 10 (A)

1 : 16 =   0 i ostatak 1

0.125×16= 2

(419.125)10 = (1A3.2)16

0.37510 = (0.011)2

232.37510=11101000.0112

23210 = (11101000)2

ostatak

232:2=116   0

116:2= 58    0

58:2= 29     0

29:2= 14     1

14:2 =  7     0

7:2=   3     1

3:2=  1     1

1:2=  0     1

232.375=232+0.375

232 ( već smo pretvorili u dekadski uzastopnim dijeljenjem s bazom 2 (čitamo odozdo prema gore).

0.375 pretvorit ćemo u binarni uzastopnim množenjem s bazom 2 (čitamo odozgo prema dolje)

0.375×2=  0.75

0.75×2=    1.5

0.5×2=      1.0