Logisim

Logisim - besplatan alat za crtanje i provjeru rada digitalnih logičkih sklopova.

Detaljne upute koje je napisao profesor Milan Korać možete pronaći na adresi : http://ucitelji.hr/LinkClick.aspx?fileticket=Yejpcd0Bd7c%3D&tabid=148&mid=590

Pokretanje programa – dvoklik na ikonu .

Izbornik:

File – Save As – spremiti dokument na željeno mjesto pod nekim imenom. Dokument će se zvati npr. logicki_sklopovi.circ

Project

- Add Circuit – dodavanje  novog strujnog kruga u isti dokument

- Options – Toolbar – dodavanje alata na alatnu traku 
(npr. ako želimo dodati  odaberemo Project - Options – Toolbar – Base- kliknemo na  te odaberemo Add Tool)

Sadržaj alatne trake (Toolbar):

- Poke Tool – klikom na ulaze mijenjaju se vrijednosti 0 i 1

- Select Tool – označavanje komponenti

- Wiring Tool – crtanje vodiča koji međusobno povezuju logičke sklopove.

- Text Tool – dodavanje teksta

- ulazni pin - za prikaz ulaza logičkog sklopa

- izlazni pin -- za prikaz izlaza logičkog sklopa

- NOT, AND, OR GATES – logički sklopovi NE, I, ILI

Boje žice (wires):

- Tamnozelena - žica prenosi jednobitni podatak čija je vrijednost logička nula „0“

- Svijetlozelena - prenosi jednobitni podatak čija je vrijednost logička jedinica „1“

- Siva - širina bitova koje propušta žica je nepoznata. Nije priključena ni na jedan sklop

- Plava – žice su vjerojatno spojene i nose veličinu od jednog bita ali vrijednost tog bita (0 ili1) nije poznata

- Crvena -  znači da je negdje došlo do greške. npr. ako kroz istu žicu pustimo logički nulu i logičku jedinicu istovremeno

- Crna - nosi više različitih bitova čija vrijednost nije poznata.

- Narančasta - kada su dva logička sklopa spojena, ali se ne podudaraju u širini bitova te se smatraju prekinutima jer uopće ne prenose nikakve podatke.

Analiza strujnog kruga

Ako smo već nacrtali sklop, u izborniku odaberemo Project → Analyze Circuit: ili kliknemo desnim klikom na ime tog strujnog kruga.

Otvara se prozor Combinational Analysis:

- odabrati Inputs i upisati ulazne varijable (npr. A i B) tako da prvo upišemo varijablu A pa kliknemo na ADD, a zatim varijablu B

- odabrati Outputs i upisati izlaznu varijablu (npr. Y) pa kliknuti na ADD

- Sljedeći prozor je Table

  - tablica je popunjena ako smo već nacrtali strujni krug ili napisali logičku jednadžbu

  - u suprotom izlazi u tablici su označeni s x

- prozor Expression - upisati logičku jednadžbu na sljedeći način:

  - pišemo ~A

  - + ostaje +

  - A(B pišemo A B (s razmakom ili A&B)

  - na kraju odaberemo ENTER

Primjer:

Želimo za jednadžbu  nacrtati sklop, napraviti tablicu istinitosti te provesti minimizaciju.

Pod Expression ćemo napisati ~(~A(~B+~C))+(A+~(B C)), a nakon što odaberemo Enter jednadžba će se pojaviti napisana na uobičajeni način.

Ako odaberemo Build Circuit program će nam iz napisane jednadžbe sam nacrtati sklop.

Minimiziranje - odabrati karticu Minimized i na njoj ćemo vidjeti minimiziranu jednadžbu.

Za naš primjer, nakon minimizacije, rezultat će biti 1.

Y =   = 1